ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

В проекта се предвижда изграждане и укрепване на пропаднали участъци от улици с подпорни стени в село Припек.

В проекта се дава решение за стабилизиране на пропадналите участъци от улиците, чрез изграждане на стоманобетонова подпорна стена с обща дължина 505 м. Подпорната стена е предвидена да укрепи тротоарите и улиците  и да спре допълнителното му отнасяне и разрушаване, като при изпълнението на СМР няма да се засягат части от  републиканската пътна мрежа.

Предвижда се изграждане на подпорна стена с височина от 3,20 и 1,20 м с обща дължина 505 м. Короната на стената следва  нивото на улиците. Широчината на стените в горния край е 25 см, а при фундамента 60 см. Подпорните стени са ъглови, стоманобетонни и се изпълняват монолитно. При изпълнение на изкопните работи да се укрепи откосът пред строящата се стена.

Всички стени са разделени на секции с дължина от 6 с деформационни фуги 2 см. Деформационните фуги се поставят на максимална дължина от 6.00 м. от основната плоскост на фундамента до горен ръб корона  стена. Фугите се изпълняват от асфалтова смес.

Проекта е 4 категория по ЗУТ.