ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За реконструкция на улици в кв. Брягово, гр. Джебел

І. Предмет на обществената поръчка.

„Реконструкция на улици в кв. Брягово, гр. Джебел”

II. Техническо описание на поръчката

В проекта се предвижда реконструкция на улици в кв. Брягово, община Джебел.

В проекта се дава решение за реконструкция на улици  с обща дължина 160 м. При изпълнението на СМР на реконструкцията няма да се засягат части от  републиканската пътна мрежа.

Проектната разработка предвижда подобряването на състоянието на улици в кв. Брягово община Джебел, като разработката включва- Подготовка на основата - разчистване на терена и натоварване на транспорт  на хумус  и превоз  на  депо, разкъртване трошенокаменна настилка  механизирано,  фрезоване на съществуваща асфалтова настилка на широчина 50см, доставка и полагане на трошен камък с непрекъсната зърнометрия с различна широчина и дебелина на пласта, Доставка и полагане на пясъчна  основа  за  тротоар,  доставка и полагане на  тротоарни  плочи, Доставка  и  полагане на бетонови бордюри 18/25/50, направа на първи битумен разлив - върху бяла настилка, направа на втори битумен разлив,  доставка и полагане на неплътен асфалтобетон 5см, доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването – 4 см.

Проектните ширини на платната за движение следват  съществуващата регулация– 2 х 3 м,

Проекта е 4 категория по ЗУТ.

Пълният обхват на дейностите са посочени в работният проект.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

1. Изисквания към извършване на строително-монтажните работи

Строително – монтажните работи се отчитат периодично след представяне на Акт - протокол образец №19 с придружително писмо от участника, определен за Изпълнител. Възложителят или упълномощено от него физическо или юридическо лице, изпълняващо функциите на инвеститорски контрол го проверява, оформя и в пет дневен срок от датата на получаването го връща на Изпълнителя.

Изпълнението на строително-монтажните работи следва да се придружава от всички необходими актове, протоколи и други строителни книжа посочени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Закона за устройство на територията.

Участниците трябва да спазват всички технологични изисквания за извършване на СМР, както и стриктно да спазват нормативите за безопасни условия на труд в строителството.

2.  Изисквания към влаганите строителни материали, машини и съоръжения.

2.1. Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

2.1.1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;

2.1.2. Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации по т. 2.1.1;

2.1.3. В случай, че технически спецификации по т. 2.1.1. и 2.1.2. не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.

2.2. Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:

2.2.1. Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;

2.2.2. Български стандарти или еквивалентни;

2.2.3. При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 2.2.1. и т. 2.2.2., се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

2.3. Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби.

2.4. Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извършва визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта.

2.5. Материалите следва да се съхраняват  и опазват по начин осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

2.5. За всички посочени стандарти се прилагат  съответните последни издания. Ако за посочен в настоящата спецификация стандарт  има  последващо  по-ново издание,  същото  е валидно.

2.6. При  изпълнение, документиране  и приемане  на строително – монтажните работи се спазват стриктно всички  изисквания  на българската нормативна уредба.

3. Нормативни актове

3.1. Изпълнението на възложените СМР трябва да отговарят на изискванията, установени с Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

3.2. При строителството задължително да се спазват всички нормативните актове свързани с предмета на поръчката.

4. Достъп за  проверка на изпълнението на строителните работи

Изпълнителят трябва да осигури свободен достъп на представителите на Възложителя, Независимия строителен надзор, Проектантите, Управляващия орган, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори за извършване на проверки на обекта и по водената документация.

5. Изисквания за опазване на околната среда:

- Чрез добро управление на строителството и надзор на Площадката, да се намали праха, както и количеството на отпадъците.

- Когато не се изисква от градските власти, да се избягва работа през нощта.

- Да се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като се извършва придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пиковите часове, а през деня по малки улици в жилищни райони. Внимателно да се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани от  превозните средства.

- Трябва да се извършва редовна проверка и поддръжка на оборудването, във връзка с предотвратяване на вредни влияния върху околната среда.

- След завършване на строителните работи се почистват всички строителни отпадъци и временни предупреждаващи табели съгласно Закона за управление на отпадъците.

6. Здравословни и безопасни условия на труд.

Работите ще се извършват при изключително строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка;

- състояние на временното електрическо захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

- мерки по ЗБУТ за извършване на СРР в условията на действащо  учреждение - Общинска администрация - Ардино,  касаещи ограниченията и условията по ЗБУТ.

На обекта да бъде въведена “Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена чрез Наредба №3 от 31.07.2003 год. на министерството на труда и социалната политика и министерство на здравеопазването.

Задължително е Изпълнителят да изисква от работниците автентични медицински свидетелства.

Всички работници и служители на обекта задължително да са снабдени с лични предпазни средства - работно облекло, обувки, ръкавици, каски, предпазни колани и ако се налага - предпазни очила.

Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците.

До строителната площадка да бъдат допускани ограничен брой работници и служители на фирмата, по предварително изготвен и одобрен списък.

7. Организация на работа.

Заедно с офертата да се подготви и предаде: Календарен план - график за изпълнение на строително-монтажните работи. Организацията на работа трябва да бъде такава, че да позволява извършване на дейностите качествено и в срок.

Максималният срок за изпълнение на поръчката е до 2 (два) месеца, считано от датата на откриване на строителната площадка

Участникът трябва да представи техническо предложение съдържащо:

1. подробна технология за изпълнение на всички видове СМР, посочени в КС за обекта;

2. подробен линеен график за изпълнение на поръчката, включващ отделните видове СМР и тяхното технологично време за извършване, както и диаграма на работната ръка;

3. подробен списък на влаганите строителни материали и съоръжения;

и др.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

2. 1.  Ключови експерти и специалисти.

Участникът трябва да докаже професионалния и технически капацитет на  ръководния технически персонал, предлаган за изпълнение на договора с професионални автобиографии на ключовия персонал, както следва:

### - Ръководител обект - квалификация строителен инженер – със специалност „ССС” или еквивалентна специалност,  отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството - минимум 5 г.

### - Технически ръководител –  технически правоспособно лице съгласно чл.163а от ЗУТ,  с опит в областта на строителството – минимум 3 години.

### - Специалист – контрол на качеството,  притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години.

### - Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба №2/2004 г. на МРРБ или еквивалентно.

Всички разходи за съдействие и поддържащ персонал се считат за включени в общата цена на Изпълнителя.

3. Други изисквания.

Изпълнителят на обществената поръчка трябва да отговаря на изискванията от Глава десета от Закона за устройство на територията.

Изпълнителя трябва да е сертифициран по ISO 9001:2008, по ISO 14001:2005 или еквивалентни, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях, валидни към датата на подаване на офертата

Участникът следва да притежава Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съответстващо на категорията и групата на строежа или по - високи, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи.

Гаранционен срок за строителните и монтажни работи – да не е по-малък от минималните гаранционни срокове, съгласно изискванията на Наредба №2/2003 г. на МРРБ.

Всички разходи за цялостно наблюдение, необходимо осветление и охрана на обекта до въвеждането му  експлоатация, са за сметка на Изпълнителя.