Техническа спецификация

Минимални технически изисквания по съответните обособени позиции

към участниците в  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа през оперативния период на 2018/2019 г. на територията на Oбщина Джебел”

| № | Обособени позиции | Км | Минимален брой необходими машини за обслужване на обособените позиции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зимно поддържане и снегопочистване на следните пътищата: 1. гр.Джебел –с. Слънчоглед; 2. /гр.Джебел –с. Слънчоглед/ - разклон с.Подвръх; 3.с. Плазище - Горно Плазище; 4. /сп. Джебел - гр. Джебел/ - разклон с. Софийци; 5./ сп. Джебел - гр. Джебел /- разклон с. Купците; 6. с. Купците – с.Поточе; 7. с. Плазище - с. Каменяне - с. Модрен; 8. гр.Джебел- с.Тютюнче. | 30 км | 2 (две) снегопочистващи машини, като задължително условие е поне едната от тях да бъде с висока проходимост. |
| 2. | Зимно поддържане и снегопочистване на следните пътища: 1./гр.Джебел - с. Рогозче/ - разклон с. Душинково - Полянец - Китка; 2./с. Душинково – с.Полянец/ - разклон с. Жълти рид; 3. /с. Полянец - с. Китка/ -разклон мах. Дедеоллар; 4./с.Рогозче-с.Душинково /-разклон с.Скалина 5. гр.Джебел - с. Устрен/ - разклон с. Ридино; 6. /гр.Джебел - с. Ридино/ - разклон с. Козица; 7. /с. Рогозче - с. Самодива/ - разклон с. Овчево - с. Илийско -с. Великденче; 8. /с. Илийско - с. Великденче/ - разклон с. Рогозари; 9. с.Великденче – ж.п.спирка с.Рогозче. | 24,50 км | 2 (две) снегопочистващи машини, като задължително условие е поне едната от тях да бъде с висока проходимост. |
| 3. | Зимно поддържане и снегопочистване на следните пътища: 1. /с. Устрен - с. Припек/ - разклон с. Лебед; 2./ с. Устрен - с. Г. Гешево/ - разклон с. Желъдово; 3. /Кирково – Джебел/ - разклон мах. Орловци; 4. /с. Мрежичко - с. Устрен/ - разклон с. Ямино; 5. с. Устрен - с. Г. Ямино; 6. /с. Припек - с. Контил /- разклон с. Черешка; | 19 км | 2 (две) снегопочистващи машини, като задължително условие е поне едната от тях да бъде с висока проходимост. |
| 4. | Зимно поддържане и снегопочистване на следните пътища: 1. /гр.Джебел - с. Мишевско/ - разклон с. Жълтика - с. Контил- с.Рожденско ; 2./гр. Джебел - с. Рогозче/ - разклон с. Казаците; 3. гр.Джебел - с. Воденичарско - с. Търновци - с. Щерна; 4. /гр.Джебел - с. Воденичарско/ - разклон с. Телчарка; 5./ гр.Джебел - с. Мишевско /- разклон с. Горна Папрат; 6. ./ гр.Джебел - с. Мишевско /- разклон с. Сипец; | 29 км | 2 (две) снегопочистващи машини, като задължително условие е поне едната от тях да бъде с висока проходимост. |
| 5. | Снегопочистване на улици в град Джебел с обща дължина 19,600 км. | 19.600 км. | 1 бр.снегопочистваща машина - колесен трактор или багер. |
| 6. | Депониране на пясък по общинската пътна мрежа |  | Минимум 2/два / камиона за превоз и депониране на пясък по Общинската пътна мрежа. |
| 7. | Опесъчаване на улици в град Джебел. | 7,100 км. | Един камион за ръчно или механично опесъчаване на улиците в град Джебел. |

Депониране на пясък по общинска пътна мрежа:  количествата ще се определят с месечни заявки и доставката трябва да се извърши в срок от един ден, считано от датата на подаване на заявката; Приблизителното общо количество е 450 куб.м.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

- Да се спазват изискванията на Техническите правила и изисквания за поддържане и ремонт на пътища, дял IV „Зимно поддържане” НАПИ-2009г., Инструкция за зимно поддържане на пътищата-1 УП 1988г., както и изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012г. на МРРБ за поддържане и текущ ремонт на пътищата;

- Собствената или наета специализирана и оборудвана механизация да отговаря на изискванията за зимно поддържане, снегопочистване  и опесъчаване на пътищата;

- Почистване на снежна покривка включва отстраняване на снежната покривка чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите с помощта на специални снегоринни съоръжения;

- Разчистване на снежни валове върху банкетите – включва отстраняване на снежните валове от банкетите на пътя едновременно или след приключване на снегопочистването с помощта на снегоринни плугове, роторни снегорини, булдозери, автогрейдери и др. – чрез избутване или изтласкване в страни от пътя или разпръскването им извън обхвата на пътя с роторни снегорини. По възможност снежните маси трябва да бъдат подравнени като се прехвърлят в посоката на преобладаващите ветрове;

- Снегоринните машини трябва да бъдат снабдени с необходимите сигнални знаци и светлини – пътни знаци, жълти светлини и др., както и с необходимото допълнително оборудване – верига, лопата, въже и др.;

- Да се осигурява нормална проходимост при зимни условия на пътната мрежа. При снегопочистване с булдозери и др. тежки верижни машини върху пътното платно да се оставя 5-6 см снежен пласт за предпазване на пътното покритие от повреди;

- Да не се предизвиква нарушение на целостта на настилката на пътя;

- Опесъчаване на пътната настилка.Използвания пясък за опесъчаване да отговаря на БДС 171-83 /пясък за обикновен бетон/ зърнест материал с едрина на зърната до 5 мм. Опесъчаването се извършва машинно или ръчно.

- Задължително е греблата на снегопочистващата техника да са оборудвани с гумени накрайници, които не позволяват разрешаване на настилка при снегопочистването;

- Осигуряване на постоянна мобилна връзка с водачите на снегопочистващата техника от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с цел получаване и подаване на нужната информация.